|  |  |  | Президент Алтайской краевой общественной организации «Автомобильный Клуб Алтай 4х4» ___________В.Н. Кротов «__»_____________2019 |
| --- | --- | --- | --- |

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ЗИМНИЙ ТРОФИ – РЕЙД

«День Защитника»

23 февраля 2019 года,  г. Барнаул

- Цели и задачи  соревнований.

Соревнование  по трофи-рейдам проводится с целью развития автомобильного спорта в Алтайском крае.

Задачами проведения соревнований являются:

- Популяризация трофи-рейдов;

- Повышение спортивных и технических навыков водительского мастерства;

- Повышение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов спорта;

- Пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля.

2.    Официальные лица:

- руководитель  соревнования: Злобин Максим

- главный судья соревнования: Колесников Андрей

- технический комиссар соревнования: Кротов Валерий

- судьи соревнования: Салов Денис, Кузьмин Алексей, Игошин Роман, Коростелев Александр, Федянин Алексей.

- секретарь соревнования: Роор Юлия

- лица участвовавшие в установке трассы:

Роор Владимир, Колесников Андрей, Кузьмин Алексей, Давыдов Сергей.

3. Структура соревнований

Зачет: Личный.

Личный зачет среди водителей – Первый водитель

4.    Формат, Время и место проведения соревнований:

-Формат проведения: трофи - рейд «День Защитника» временно-навигационный, представляет собой ориентирование (с использованием GPS-навигатора), с учетом набранных балов - взятых Контрольных пунктов (далее КП), прохождение СУ 1 с заданиями и затраченного времени.

-Соревнование проводится 23 февраля  2019 года.

-Район расположения базового лагеря соревнования около Торгового центра «Леруа Мерлен» Правобережный тракт.

Расписание проведения соревнования:

23 февраля 2019г.

- с 08:00 до 10:00 регистрация участников, тех комиссия.

-  10:30 брифинг, выдача списка КП для всех классов.

- 11:00 старт СК и ЭК

- 11:10 старт класс Новички и Экспедиция

- с 13:00 до 15:00 отметка класса СК на воротах (около финиша).

- 16:30 финиш для класса Новички и Экспедиция

- 17:00 финиш СК и ЭК (проезд через ворота финиша только для ЭК).

24 февраля 2019г.

-  9:00- 10:00  предварительные результаты соревнования, подача протестов

- 11:00  награждение (территория хостела "Первый" - Затон https://sk-first.ru/sections/hostel ул. Водников, 1е Затон, Центральный район, Барнаул).

5.   Зачётные группы:

*Новички

Двигатель – запрещена замена двигателя вне выпускаемой заводом линейки двигателей для данной модели

Подвеска -  разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Лифт запрещен.

Трансмиссия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены.

Колеса – пневматическая шина, разрешенная для применения на дорогах общего пользования. размер шины должен соответствует требованиям завода-изготовителя, резка протектора запрещена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины запрещены.

Диски – заводского производства. Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске .

Кузов – запрещена любая резка, перенос радиатора охлаждения ДВС, топливного бака со штатных мест.  Разрешена установка багажника, кронштейна запаски, дополнительных порогов, силовых бамперов. Лифт запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы; любые другие средства самовытаскивания  запрещены.

*Стандарт

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом на данную модель.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 33, резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли, но не вдоль них, колесных арок, но не их удаление, порогов, резка остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы.

*Экстрим

Двигатель – изменения не оговаривается

Подвеска – изменения не оговаривается

Трансмиссия – изменения не оговариваются

Диски - изменения не оговаривается

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора и бака допускается при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем.

Лебедки – не ограничено.

Запрещается помощь внутри класса.

*ЭКСПЕДИЦИЯ

Кузовной автомобиль.

Лебёдки любые, кол-во любое.

6.   Общие положения:

6.1  Цель мероприятия — популяризация  внедорожного  автоспорта,

совершенствование навыков автомобильного ориентирования.

6.2  К участию в соревнованиях допускаются любители езды по бездорожью

достигшие восемнадцатилетнего возраста и имеющие водительское

удостоверение. Экипаж желающий принять участие в соревнованиях-

заполняет анкету, показывает военный билет (получает «+1» балл  к общему результату соревнования) и оплачивает стартовый взнос в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.  При регистрации выдается эмблема соревнования, которая размещается на любом видимом месте автомобиля. Поставив свои подписи на официальном бланке Заявочной формы, все члены экипажа,

указанные в Заявке обязуются:

-подчиняться положениям настоящего Регламента

-подчиняться требованиям Организатора и условиям проведения

соревнования

-а также соблюдать ПДД, действующими на территории Российской

Федерации

Лица участвовавшие в установке трассы, к участию в соревнованиях не допускаются!!!

6.3  Экипаж одного автомобиля, заявившегося на трофи-рейд «День Защитника» может состоять из 4-х членов экипажа (не более), при условии  наличия посадочных мест в автомобиле.

6.4  Член экипажа, заявленный как Первый (Пилот) водитель, обязан иметь

водительское удостоверение категории «В». В случае  отсутствия удостове-

рения, экипаж к участию в трофи-рейде «День Защитника Отечества» не

допускается, стартовый взнос не возвращается. Члены экипажа не имеющие

водительское удостоверение - не имеют право управлять автомобилем во время

соревнования - дисквалификация.

6.5   Водитель  экипажа, указанный  в  заявочной  форме,  как Первый водитель

(пилот), несет всю ответственность за данный экипаж в течении всего

соревнования. Организатор соревнования не несет ответственности за

действия экипажа.

6.6 Каждый автомобиль должен быть укомплектован:

-GPS-навигатором

-цифровым фотоаппаратом (с картой памяти формата SD или USB-кабелем к нему)

-буксировочным тросом

-корозащитной стропой - не менее 60мм шириной (при наличии лебёдки)!

-двумя буксировочными проушинами (одна в передней и одна в задней части

автомобиля)

-исправными световыми приборами

-автомобильной медицинской аптечкой

-огнетушителем

-запасное колесо должно быть надежно закреплено

-все тяжелые предметы должны быть надежно закреплены

-рекомендуемое количество топлива из расчета «семь часов на пониженной»

-(организаторы дозаправку автомобилей участников не производят)

-защитные шлемы для каждого члена экипажа.

Рекомендовано:

-сенд-траки (трапы).

-якорь, лебедки

-лопаты, топор

-ремни безопасности

-наличие сотового телефона стандарта GSM (МТС, БиЛайн -   рулит)

Запрещено:

- Применение средств - противоскольжения, таких  как гусеницы и цепи.

- На всем протяжении соревнования все члены экипажа должны поддерживать нулевой уровень алкоголя в крови.

- Использование шин низкого давления

6.7 	Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены на Технической Комиссии одним членом экипажа, в соответствии с расписанием соревнования. На Техническую Комиссию предоставляется оснащенный автомобиль  с эмблемой соревнования.  Любой экипаж, не прошедший Техническую Комиссию, не будет допущен к старту   (стартовый взнос не возвращается).

6.8 Соревнования для всех классов индивидуальные, участники обязуются не передавать другим экипажам сведения упрощающие нахождение контрольных пунктов и подъездов к ним, запрещена помощь между экипажами (кроме медицинской) — дисквалификация.

6.9  Во время соревнований для всех классов  запрещается выезд на дороги общего пользования и  сельхозугодия, дороги внутри населенного пунктов — дисквалификация.

6.10 Запрещено использование лебёдок без корозащитных строп. Нарушение

данного запрета — дисквалификация.

6.11.1 Старт  для  классов СК и ЭК  в 11:00. Каждый экипаж стартует по выделенному коридору. На территории трофи - рейда размещено до 50 КП. КП представляют собой маркировку в виде цифры (числа) от 1 до 50 на красном фоне на планшетах размером 200мм Х 200мм.  Класс СК с 13:00 до 15:00 часов может пройти задание «Ворота», расположенные около финиша и получить дополнительные 10 баллов к общему результату соревнования.

Старт для классов Новички и Экспедиция в 11:10  Каждый экипаж стартует по выделенному коридору. На территории трофи - рейда размещено до 10 КП. КП представляют собой маркировку в виде цифры (числа) от 1 до 10 на синем фоне на планшетах размером 200мм Х 200мм

6.13 Финиш для класса ЭК в 17.00ч.  через финишные ворота по выделенному коридору.  Проезд вне финишных ворот  для класса ЭК пенализируеться (минус 20 баллов от общего результата соревнования)

Финиш для класса СК в 17.00ч.

Финиш для классов Новички и Экспедиция в 16.30ч.

6.12 КП имеют зачетную стоимость 1 и 3 балла.  За взятие экипажем КП первым начисляется бонус равный стоимости КП. Экипаж должен сделать фото  с бонусом на точке, и взять бонус с собой на финиш (сдается судье на финише с флеш - картой).

6.13  Маршрут движения и взятие КП - произвольный, определяется участниками

исходя из здравого смысла, возможностей автомобиля и экипажа.

6.14 Взятие экипажем каждого КП должно быть доказано цифровым   фотоматериалом (снимком) на флэш-карте. На фотоматериале должны быть ЧЕТКО и ОДНОВРЕМЕННО видны следующие элементы:

а) автомобиль экипажа

б) государственный или бортовой номер автомобиля или ФИО на передней части автомобиля.

в) номер КП

г) один из членов экипажа, одна рука (кисть) которого касается неотъемлемой части автомобиля, а вторая – непосредственно планшета КП (!), не перекрывая номер. Запрещено открывать двери, капот, запасное колесо и т.д. для уменьшения расстояния между автомобилем и КП.

Только при выполнении всех этих условий будет произведен зачет взятия экипажем каждого КП в отдельности.

6.15 Запрещено лебедиться за все опоры электропередач.  Выезжать на водоемы, в том числе -  пляж  «Водный мир» и на лед протоки р. Оби.

6.16 Все сомнительные моменты в предоставленных фотоматериалах как доказательства взятия экипажем КП, будут трактоваться Судейским Штабом не в пользу предоставившего их экипажа.

6.17  Отметка  времени Финиша происходит в момент пересечения автомобилем участника Финишного Створа. (Либо возле автомобиля судей на финише). При этом  все заявленные члены экипажа должны находиться в автомобиле. Финиш согласно расписания соревнования  для всех зачётных групп. Учет времени экипажей производится судьями на Финише с точностью до секунды.

6.18  Экипаж после прохождения Финишного Створа в течении 10 минут обязан  сдать свою флэш-карту и бонусы  с доказательствами взятия  КП . Не допускается наличие на флэш-карте посторонних  фотоснимков, не имеющих отношения  к трофи-рейду «День защитника Отечества» -пенализация.

6.19 Результат экипажа и занятое место в трофи-рейде «День защитника Отечества» в каждой Зачетной группе определяется по сумме набранных Зачетных баллов. (сумма баллов полученных за взятие КП плюс бонусы, минус сумма Штрафных баллов).

При равенстве Зачетных баллов у 2-х и более экипажей в одной Зачетной группе, преимущество отдается экипажу, показавшему меньшее Зачетное время. Зачетное время экипажа - это фактическое время прохождения экипажем трассы трофи-рейда. При равенстве Зачетных баллов и Зачетного времени   у 2-х и более экипажей в одной Зачетной группе, преимущество отдается экипажу менее подготовленному.

6.20  Все спорные вопросы решает судейская коллегия. Вердикт судейской коллегии является окончательным и обжалованию не подлежит. Вмешательство в работу судейства во время гонок строго запрещено. Претензии подаются в письменном виде в течение десяти минут по окончанию соревнований главному судье.

6.21   Призовые места не делятся ни при каких условиях.

6.22  Победители соревнований во всех классах - награждаются дипломами, медалями, предоставленными автомобильным клубом «Алтай 4х4». Класс Новички награждаются дипломами до 5 места.

6.23  Эвакуация: Сервис (помощь техничек и НЕ заявленных экипажей) на трассе трофи- рейда до ее закрытия – ЗАПРЕЩЕН. Эвакуация происходит после закрытия трассы (по согласованию с руководителем этапа или главным судьёй). Ремонт и обслуживание автомобиля собственными силами экипажа на трассе трофи-рейда «День защитника»- разрешен.

6.24  Экипаж, выбывший из соревнования по технической или любой другой причине, обязан при первой возможности информировать  организаторов этапа - любым доступным для него способом. Мобильная связь  в зоне проведения соревнования  не устойчивая!!!

6.25 Экипаж, желающий  покинуть  Базовый Лагерь до закрытия соревнований, обязан информировать об этом организаторов этапа.

7.      Правила техники безопасности при проведении соревнований, ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т.п.).

7.2 Запрещено движение автомобиля через закрепленный с двух концов буксировочный канат или трос лебедки других участников.

7.3    Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны голосом или звуковым сигналом предупреждать стоящих рядом людей.

7.4  Любой член экипажа участника не должен находиться ближе 1 метра к тросу лебедки, находящемуся под  нагрузкой, в процессе ее работы. Поправлять трос на барабане лебедки можно только тогда, когда транспортное средство неподвижно, а трос не нагружен.

7.5   Запрещается перевозить трос лебедки, если он полностью не смотан на барабан или надежно не закреплен на специально предназначенные для этого части автомобиля.

7.6  Запрещено использование лебедки без установленного “гасителя троса”. Гаситель должен быть размещен по центру натянутой части троса.

7.7  При работе с металлическим тросом лебедки необходимо использовать прочные перчатки.

7.8 Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Действие Законодательства РФ относится как к резидентам, так и к не резидентам РФ. По статье 259 УК РФ уничтожение критических мест обитания для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - влечет ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет. К "организмам" относятся также и насекомые. По статье 358 УК РФ "Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу" влечет лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Под действие данной статьи подпадают и лесные пожары, вызванные неконтролируемыми кострами и другими неумелыми обращениями с огнем.

7.9   Запрещается лебедиться за дерево без использования плоского защитного стропа (ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от того, является ли дерево, за которое живым или мертвым. Факт нарушения наказывается денежным штрафом 500 рублей и дисквалификация.

7.10     Запрещена валка живых деревьев - дисквалификация.

7.11    Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в снег,    а также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит забирать с собой.

7.12  Запрещается иметь при себе или в транспортном средстве огнестрельное

оружие — дисквалификация.

7.13     Транспортные средства участников должны быть оборудованы исправной

системой выпуска выхлопных газов в соответствии с действующим

Законодательством.

8.      Таблица пенализации.

| Не уплачен стартовый взнос | Не допуск к соревнованиям |
| --- | --- |
| Отказ от размещения рекламы спонсора и эмблемы | Не допуск к соревнованиям |
| Помощь между классами и внутри классов, либо зрителями | Дисквалификация |
| Наличие фотографий на флеш-карте, не относящихся к данному соревнованию | Минус 1 балл за каждое фото. |
| Опоздание на финиш | Дисквалификация |
| Отсутствие шлемов у участников соревнования | Дисквалификация |
| Движение по трассе соревнования в состоянии алкогольного опьянения | Дисквалификация |
| Преднамеренное препятствование обгону, преднамеренное блокирование подъезда к точке | Минус 10 баллов за каждый случай |
| Преднамеренное нарушение или уничтожение КП экипажем участника | Дисквалификация |
| Наличие огнестрельного оружия | Дисквалификация |
| Использование лебедки без корозащитной стропы | Дисквалификация и 500рублей |
| Предварительное ознакомление с трассой | Дисквалификация |
| Запрещено лебедиться за все опоры электропередач. Выезжать на водоемы, в том числе - пляж «Водный мир» и на лед протоки р. Оби. | Дисквалификация |
| Финиш класса ЭК не через финишные ворота | Минус 20 баллов |

Организаторы освобождаются от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенный Участнику, его персоналу, или его имуществу во время соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные Участником или его персоналом, третьим лицам и их имуществу.

СЛОВАРЬ :

-СУ-СпецУчасток.

-КП- Контрольный Пункт, точка.

-ПЕНАЛИЗАЦИЯ в автомобильных соревнованиях – уменьшение баллов

или  штрафное время, добавляемое к зачетному времени экипажа, в случае

совершения им тех или иных нарушений, оговоренных в Регламенте.

-ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ-термин, принятый в спорте в двух значениях:

1) исключение спортсмена (или команды) за технические нарушения правил соревнований из квалификационного зачёта (показанные результаты, занятые места и др. не засчитываются); 2) лишение спортсмена (или команды) за нарушение морально-этических норм поведения права выступать в спортивных соревнованиях на определённый срок (в отдельных случаях такая Д. влечёт за собой лишение спортсмена присвоенных ему спортивных званий). Д. может быть и условной. Решение о Д. принимается спортивными клубами, обществами, федерациями, спортивными комитетами.