ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

2 Этапа Кубка Алтайского

края по трофи - рейдам 2016 года

ТРОФИ – РЕЙД

«БЕГЕМОТ - ТРОФИ»

17-19 июня 2016 года

г. Барнаул

Цели и задачи:

Популяризация технических видов спорта, повышения уровня водительского мастерства участников соревнований, привлечение молодёжи к техническим видам спорта, пропаганда здорового образа жизни и активного семейного отдыха. Неформальное общение всех участников и гостей, укрепление межклубных отношений.

1.    Организация соревнований и спонсоры:

- руководитель  соревнования: Граков Роман

- главный судья соревнования: Луконин Алексей

- технический комиссар соревнования:  Колесников Андрей

- судьи соревнования: Сбытов Роман,  Ермакова Наталья, Пучков Матвей, Кружков Владимир, Федянин Алексей, Роор Владимир, Федотов Евгений, Черкасов Андрей, Кузьмин Алексей.

- секретарь соревнования: Роор Юлия

- лица участвовавшие в установке трассы:

Роор Владимир,  Колесников Андрей, Кузьмин Алексей, Кружков Владимир.

2.    Формат, Время и место проведения соревнований:

-Формат проведения: трофи - рейд «Бегемот - трофи» временно-навигационный, представляет собой ориентирование (с использованием GPS-навигатора), с учетом набранных балов - взятых Контрольных пунктов (далее КП) и затраченного времени. Состоит из одного спец. участка (далее СУ1).

-Соревнование проводится 18 июня  2016 года.

-Район расположения базового лагеря соревнования Заринский район Координаты БЛ

53° 46.296'
84° 55.139'

Расписание проведения соревнования:

17 июня 2016г.

- с 16:00 заезд на БЛ

- с 18:00 до 23:00 регистрация участников, тех комиссия.

18 июня 2016г.

- с 7:30 до 08:30 регистрация участников, тех комиссия.

- 09:20  брифинг

- 10:00 старт СУ-1 классов Туризм (ТР -2), Экстрим (ТР-3), ATV

- 10:05 старт СУ-1 класса Сток (ТР-0) и СК (ТР-1).

- 10:10 старт СУ-1 класса Экспедиция с временным интервалом от 3х минут.

- 10:30 старт ДС (дополнительной секции) для классов Туризм (ТР -2) и Экстрим (ТР-3), СК (ТР-1), ATV

- 17:00 финиш ДС класса Туризм (ТР -2) и Экстрим (ТР-3), СК (ТР-1), ATV

- 18:00 финиш СУ-1 класса Сток (ТР-0) и СК (ТР-1).

- 19:00 финиш СУ-1 класс ATV, Туризм (ТР -2) и Экстрим (ТР-3)

- Финиш СУ-1 классов Экспедиция - Общее время прохождение 8 часов от времени старта каждого экипажа

Свободный вечер для общения участников и гостей.

19 июня 2016г.

- 9:30- 10:30  предварительные результаты соревнования, подача протестов

- 11:00  окончательные результаты соревнования

- 12:00 награждение и выезд с БЛ.

3.   Зачётные группы:

*СтокК (ТР-0)»

Двигатель – запрещена замена двигателя вне выпускаемой заводом линейки двигателей для данной модели

Подвеска -  разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Лифт запрещен.

Трансмиссия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены.

Колеса – пневматическая шина, разрешенная для применения на дорогах общего пользования. размер шины должен соответствует требованиям завода-изготовителя, резка протектора запрещена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины запрещены.

Диски – заводского производства. Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске .

Кузов – запрещена любая резка, перенос радиатора охлаждения ДВС, топливного бака со штатных мест.  Разрешена установка багажника, кронштейна запаски, дополнительных порогов, силовых бамперов. Лифт запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы; любые другие средства самовытаскивания  запрещены.

*СК (ТР-1)

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом на данную модель.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 32(813 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли, но не вдоль них, колесных арок, но не их удаление, порогов, резка остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы.

*ТК (ТР-2)

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом на данную модель.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 35(900 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли, но не вдоль них и внутренних карманов, колесных арок, но не их удаление, порогов, капота и задней двери (борта) но не их отсутствие, резка остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен.

Лебедка – одна. При установке внутри салона лебедка и трос должны быть закрыты жесткими элементами. Допускается использование механизмов самовытаскивания на основе мускульной силы.

*ЭК (ТР-3)

Двигатель – изменения не оговаривается

Подвеска – изменения не оговаривается

Трансмиссия – изменения не оговариваются

Диски - изменения не оговаривается

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора и бака допускается при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем.

Лебедки – не ограничено.

Запрещается помощь внутри класса.

*ATV

ТС однозначно подходящее под понятие «квадроцикл».

Диски допускаются только заводского изготовления.

Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

Разрешается применение только пневматических шин для ATV и UTV.

При переносе радиатора и магистралей системы охлаждения должны быть предусмотрены защитные устройства, исключающие (в случае срыва или повреждения) попадание охлаждающей жидкости на водителя.

Шноркель должен иметь наконечник из травмобезопасного материала (пластмасса, резина).

Экипировка гонщика ATV. Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы, применяемые на соревнованиях по трофи-рейдам, должны соответствовать следу-ющим стандартам: ГОСТ 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. Рекомендуется применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «инте-грал». Желательно применение защитной экипировки мото-кроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники.

Измерение размера шин, производится в миллиметрах, по факту, при давлении 1,5 атм..

*ЭКСПЕДИЦИЯ

Кузовной автомобиль.

Лебёдки любые , кол-во любое.

Запрещена установка  арочных шин и шин низкого давления.

Размеры резины:

Паспортная масса автомобиля без нагрузки.

1.от 700кг до 1400кг -  До31 дюйм включительно.

2.от 1400 до 2000кг - До 33 дюйма включительно.

3. от 2000 и выше    - До  37 дюймов включительно.

Вес определяется по заводским данным, размер колеса по надписи на боковине

4.   Общие положения:

4.1  Цель мероприятия — популяризация  внедорожного  автоспорта,

совершенствование навыков автомобильного ориентирования.

4.2  К участию в соревнованиях допускаются любители езды по бездорожью

достигшие восемнадцатилетнего возраста и имеющие водительское

удостоверение. Экипаж желающий принять участие в соревнованиях-

заполняет анкету, оплачивает стартовый взнос в размере 1 000(одной тысячи)

рублей для всех классов.

При регистрации выдается эмблема соревнования, которая размещается

на любом видимом месте автомобиля. Поставив свои

подписи на официальном бланке Заявочной формы, все члены экипажа,

указанные в Заявке обязуются:

-подчиняться положениям настоящего Регламента и Положения Кубка Алтайского края по трофи-рейдам 2016 года

-подчиняться требованиям Организатора и условиям проведения

соревнования

-а также соблюдать ПДД, действующими на территории Российской

Федерации

Лица участвовавшие в установке трассы, к участию в соревнованиях не допускаются!!!

4.3  Экипаж одного автомобиля, заявившегося на трофи-рейд «Бегемот - трофи» может состоять из 4-х членов экипажа (не более), при условии

наличия посадочных мест в автомобиле.

4.4  Член экипажа, заявленный как Первый (Пилот) водитель, обязан иметь

водительское удостоверение категории «В». В случае  отсутствия удостове-

рения, экипаж к участию в трофи-рейде «Бегемот - трофи» не

допускается, стартовый взнос не возвращается. Члены экипажа не имеющие

водительское удостоверение - не имеют право управлять автомобилем во время

соревнования - дисквалификация.

4.5   Водитель  экипажа, указанный  в  заявочной  форме,  как Первый водитель

(пилот), несет всю ответственность за данный экипаж в течении всего

соревнования. Организатор соревнования не несет ответственности за

действия экипажа.

  - Каждый автомобиль должен быть укомплектован:

-GPS-навигатором

-цифровым фотоаппаратом (с картой памяти формата SD или USB-кабелем к нему)

-буксировочным тросом

-корозащитной стропой - не менее 60мм шириной (при наличии лебёдки)!

-двумя буксировочными проушинами (одна в передней и одна в задней части

автомобиля)

-исправными световыми приборами

-автомобильной медицинской аптечкой

-огнетушителем

-запасное колесо должно быть надежно закреплено

-все тяжелые предметы должны быть надежно закреплены

-рекомендуемое количество топлива из расчета «семь часов на пониженной»

-(организаторы дозаправку автомобилей участников не производят)

-защитные шлемы для каждого члена экипажа.

Рекомендовано:

-сенд-траки (трапы).

-якорь, лебедки

-лопаты, топор

-ремни безопасности

-наличие сотового телефона стандарта GSM (МТС, БиЛайн -   рулит)

Запрещено:

- Применение средств - противоскольжения, таких  как гусеницы.

- На всем протяжении соревнования все члены экипажа должны поддерживать нулевой уровень алкоголя в крови.

- Использование шин низкого давления

4.7 	Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены на Технической Комиссии одним членом экипажа, в соответствии с расписанием соревнования. На Техническую Комиссию предоставляется оснащенный автомобиль  с эмблемой соревнования. Любой экипаж, не прошедший Техническую Комиссию, не будет допущен к старту   (стартовый взнос не возвращается).

4.8 Соревнования для всех классов индивидуальные, участники обязуются не передавать другим экипажам сведения упрощающие нахождение контрольных пунктов и подъездов к ним, запрещена помощь между экипажами (кроме медицинской) — дисквалификация.

4.9  Во время соревнований для классов

Сток (Тр-0), СК (ТР-1), ТК (ТР-2), ЭК (ТР-3), ATV запрещается выезд на дороги общего пользования и  сельхозугодия, дороги внутри населенного пункта  — дисквалификация.

Для класса Экспедиция выезд на дороги общего пользования разрешен, движение в населенных пунктах не выше 20 км/ч, по автомобильной трассе согласно правилам ПДД.

4.10 Запрещено использование лебёдок без корозащитных строп. Нарушение

данного запрета — дисквалификация.

4.11.1 Старт СУ 1 – ТК (ТР-2), ЭК (ТР-3),  ATV в 10:00,  для класса Сток (Тр-0), СК (ТР-1),  в 10.05, каждый экипаж на старте должен  пройти стартовые ворота. На территории трофи - рейда размещено до 40 КП на каждый класс. КП представляют собой маркировку в виде цифры (числа) от 1 до 120 на цветном фоне на планшетах размером 200мм Х 200мм.

4.11.2 Старт СУ 1 – для класса Экспедиция в 10:10. Старт с интервалом от 3х минут, организаторы оставляют за собой право изменить порядок старта, об этом будет объявлено  на брифинге дополнительно. На территории проведения СУ-1  размещено до 40 КП.  КП представляют собой маркировку в виде цифры (числа) на цветном фоне.

4.12 КП имеют зачетную стоимость 1, 3 и 5 балла.  За взятие экипажем КП первым бонус не начисляется.

4.13 Для всех Зачетных  групп предусмотрены  КП:

Зеленый фон с 01 по 40 КП — Сток (Тр-0), Экспедиция.

Голубой фон с 41 по 80 КП - СК (ТР-1).

Красный фон с 81 по 120 КП – ТК (ТР-2), ЭК (ТР-3),  ATV.

4.14 В зоне проведения трофи-рейда «Бегемот трофи» имеется дополнительная секция - (зрительский) спец. участок (ДС) для классов СК, ТК, ЭК, ATV, представляющий собой огороженный участок с заданиями. Время прохождения ДС экипажи выбирают произвольно в рамках временного норматива с 10.30 до 17.00ч. Стоимость выполнение заданий и условия проведения указаны  в отдельном бюллетене (приложение к данному регламенту и является обязательным документом).

4.15  Маршрут движения и взятие КП - произвольный, определяется участниками

исходя из здравого смысла, возможностей автомобиля и экипажа.

4.16 Взятие экипажем каждого КП должно быть доказано цифровым   фотоматериалом (снимком) на флэш-карте. На фотоматериале должны быть ЧЕТКО и ОДНОВРЕМЕННО видны следующие элементы:

а) автомобиль экипажа

б) государственный или бортовой номер автомобиля или ФИО на передней части автомобиля.

в) номер КП

г) один из членов экипажа, одна рука (кисть) которого касается неотъемлемой части автомобиля, а вторая – непосредственно планшета КП (!), не перекрывая номер. Запрещено открывать двери, капот, запасное колесо и т.д. для уменьшения расстояния между автомобилем и КП.

Только при выполнении всех этих условий будет произведен зачет взятия экипажем каждого КП в отдельности.

4.17 Все сомнительные моменты в предоставленных фотоматериалах как доказательства взятия экипажем КП, будут трактоваться Судейским Штабом не в пользу предоставившего их экипажа.

4.18  Отметка  времени Финиша происходит в момент пересечения автомобилем участника Финишного Створа. (либо возле автомобиля судей на финише). При этом  все заявленные члены экипажа должны находиться в автомобиле. Финиш согласно расписания соревнования  для всех зачётных групп. Учет времени экипажей производится судьями на Финише с точностью до секунды.

4.19  Экипаж после прохождения Финишного Створа в течении 10 минут обязан  сдать свою флэш-карту с доказательствами взятия  КП . Не допускается наличие на флэш-карте посторонних  фотоснимков, не имеющих отношения  к трофи-рейду «Бегемот - трофи» -пенализация.

4.20 Результат экипажа и занятое место в трофи-рейде «Бегемот - трофи» в каждой Зачетной группе определяется по сумме набранных Зачетных баллов. (сумма баллов полученных за взятие КП и ДС (дополнительной секцией), минус сумма Штрафных баллов.

При равенстве Зачетных баллов у 2-х и более экипажей в одной Зачетной группе, преимущество отдается экипажу, показавшему меньшее Зачетное время. Зачетное время экипажа - это фактическое время прохождения экипажем трассы трофи-рейда. При равенстве Зачетных баллов и Зачетного времени   у 2-х и более экипажей в одной Зачетной группе, преимущество отдается экипажу менее подготовленному.

4.21  Все спорные вопросы решает судейская коллегия. Вердикт судейской коллегии является окончательным и обжалованию не подлежит. Вмешательство в работу судейства во время гонок строго запрещено. Претензии подаются в письменном виде в течение десяти минут по окончанию соревнований главному судье.

4.22   Призовые места не делятся ни при каких условиях.

4.23  Победители соревнований во всех классах - награждаются дипломами, медалями, предоставленными автомобильным клубом «Алтай 4х4» .

4.24  Эвакуация: Сервис (помощь техничек и НЕ заявленных экипажей) на трассе трофи- рейда до ее закрытия – ЗАПРЕЩЕН. Эвакуация происходит после закрытия трассы (по согласованию с руководителем этапа или главным судьёй). Ремонт и обслуживание автомобиля собственными силами экипажа на трассе трофи-рейда «Бегемот - трофи»- разрешен.

4.25  Экипаж, выбывший из соревнования по технической или любой другой причине, обязан при первой возможности информировать  организаторов этапа - любым доступным для него способом. Мобильная связь  в зоне проведения соревнования  не устойчивая!!!

4.26 Экипаж, желающий  покинуть  Базовый Лагерь до закрытия соревнований, обязан информировать об этом организаторов этапа.

5.      Правила техники безопасности при проведении соревнований

5.1 Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т.п.).

5.2 Запрещено движение автомобиля через закрепленный с двух концов буксировочный канат или трос лебедки других участников.

5.3    Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны голосом или звуковым сигналом предупреждать стоящих рядом людей.

5.4  Любой член экипажа участника не должен находиться ближе 1 метра к тросу лебедки, находящемуся под  нагрузкой, в процессе ее работы. Поправлять трос на барабане лебедки можно только тогда, когда транспортное средство неподвижно, а трос не нагружен.

5.5   Запрещается перевозить трос лебедки, если он полностью не смотан на барабан или надежно не закреплен на специально предназначенные для этого части автомобиля.

5.6  Запрещено использование лебедки без установленного “гасителя троса”. Гаситель должен быть размещен по центру натянутой части троса.

5.7  При работе с металлическим тросом лебедки необходимо использовать прочные перчатки.

6.     ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. Экологический возвратный взнос на соревнование составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей, оплачивается в момент регистрации участника в БЛ. Возврат денежных средств происходит после сдачи места своего БЛ коменданту 2 этапа Кубка АК по трофи-рейдам «Бегемот трофи» 19 июня 2016г.

6.2 Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Действие Законодательства РФ относится как к резидентам, так и к не резидентам РФ. По статье 259 УК РФ уничтожение критических мест обитания для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - влечет ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет. К "организмам" относятся также и насекомые. По статье 358 УК РФ "Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу" влечет лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Под действие данной статьи подпадают и лесные пожары, вызванные неконтролируемыми кострами и другими неумелыми обращениями с огнем.

6.3   Запрещается лебедиться за дерево без использования плоского защитного стропа (ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от того, является ли дерево, за которое живым или мертвым. Факт нарушения наказывается денежным штрафом 500 рублей и дисквалификация.

6.4     Запрещена валка живых деревьев - дисквалификация.

6.5    Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в снег,    а также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит забирать с собой.

6.6  Запрещается иметь при себе или в транспортном средстве огнестрельное

оружие — дисквалификация.

6.7     Транспортные средства участников должны быть оборудованы исправной

системой выпуска выхлопных газов в соответствии с действующим

Законодательством.

7.      Таблица пенализации.

| Не уплачен стартовый взнос | Не допуск к соревнованиям |
| --- | --- |
| Отказ от размещения рекламы спонсора и эмблемы | Не допуск к соревнованиям |
| Помощь между классами и внутри классов, либо зрителями | Дисквалификация |
| Наличие фотографий на флеш-карте, не относящихся к данному соревнованию | Минус 1 балл за каждое фото. |
| Опоздание на финиш | Дисквалификация |
| Отсутствие шлемов у участников соревнования | Дисквалификация |
| Движение по трассе соревнования в состоянии алкогольного опьянения | Дисквалификация |
| Преднамеренное препятствование обгону, преднамеренное блокирование подъезда к точке | Минус 10 баллов за каждый случай |
| Преднамеренное нарушение или уничтожение КП экипажем участника | Дисквалификация |
| Наличие огнестрельного оружия | Дисквалификация |
| Использование лебедки без корозащитной стропы | Дисквалификация и 500рублей |
| Предварительное ознакомление с трассой | Дисквалификация |
| Нарушение пунктов 6,3 и 6,4 | Дисквалификация |
| Движение по населенным пунктам для класса Экспедиция свыше 20 км/ч | Дисквалификация |

Организаторы освобождаются от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенный Участнику, его персоналу, или его имуществу во время соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные Участником или его персоналом, третьим лицам и их имуществу.

СЛОВАРЬ :

-СУ-СпецУчасток.

-КП- Контрольный Пункт, точка.

-ПЕНАЛИЗАЦИЯ в автомобильных соревнованиях – уменьшение баллов

или  штрафное время, добавляемое к зачетному времени экипажа, в случае

совершения им тех или иных нарушений, оговоренных в Регламенте.

-ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ-термин, принятый в спорте в двух значениях:

1) исключение спортсмена (или команды) за технические нарушения правил соревнований из квалификационного зачёта (показанные результаты, занятые места и др. не засчитываются); 2) лишение спортсмена (или команды) за нарушение морально-этических норм поведения права выступать в спортивных соревнованиях на определённый срок (в отдельных случаях такая Д. влечёт за собой лишение спортсмена присвоенных ему спортивных званий). Д. может быть и условной. Решение о Д. принимается спортивными клубами, обществами, федерациями, спортивными комитетами.