Технический регламент Чемпионата Алтайского края по

трофи-рейдам 2013г.

Классификация:

ATV

- Разрешается использование лебедки с силовым электрическим и механическим приводом.

- Разрешается использование ручной лебёдки.

- Разрешается использование любого домкрата

- Разрешается использование ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (только на 1-м этапе, в остальных случаях запрещено)

- Разрешается использование лопат и сэнд-траков (общая площадь не более 3 м).

- Запрещается участие без наличия: аптечки, огнетушителя, буксировочной (корозащитной) стропы (не менее 5 см в ширину)

- Запрещается участие без наличия касок для всех членов экипажа

ТР0 (сток)

- Применение только автомобильных пневматических шин, типоразмер которых должен соответствовать заводу изготовителю.

- Запрещается использование лебедки с силовым электрическим и механическим приводом.

- Запрещается установка портальных мостов (исключение составляет штатная комплектация).

- Запрещается любое изменение не предусмотренное заводом изготовителем.

- Разрешается использование ручной лебёдки.

- Разрешается использование любого домкрата

- Разрешается использование ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (только на 1-м этапе, в остальных случаях запрещено)

- Разрешается использование лопат и сэнд-траков (общая площадь не более 3 м).

- Запрещается участие без наличия: аптечки, огнетушителя, буксировочной (корозащитной) стропы (не менее 5 см в ширину)

- Запрещается участие без наличия касок для всех членов экипажа

ТР1 (ск)

- применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 790мм (31”)

- Разрешается изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова), не более чем на 50 мм (включительно)

- Запрещается использование лебедки с силовым электрическим и механическим приводом.

- Запрещается установка портальных мостов (исключение составляет штатная комплектация).

- Разрешается установка дисковых тормозов

- Разрешается использование ручной лебёдки.

- Разрешается использование любого домкрата

- Разрешается использование ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (только на 1-м этапе, в остальных случаях запрещено)

- Разрешается использование лопат и сэнд-траков (общая площадь не более 3 м).

- Запрещается участие без наличия: аптечки, огнетушителя, буксировочной (корозащитной) стропы (не менее 5 см в ширину)

- Запрещается участие без наличия касок для всех членов экипажа

ТР2 (тк)

- применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 864мм (34”)

- Разрешается изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова), не более чем на 76 мм (включительно)

- Разрешается использование лебедки с силовым электрическим и механическим приводом в количестве 1шт.

- Разрешается установка дисковых тормозов

- Разрешается установка портальных мостов.

- Разрешается использование ручной лебёдки.

- Разрешается использование любого домкрата

- Разрешается использование ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (только на 1-м этапе, в остальных случаях запрещено)

- Разрешается использование лопат и сэнд-траков (общая площадь не более 3 м).

- Запрещается участие без наличия: аптечки, огнетушителя, буксировочной (корозащитной) стропы (не менее 5 см в ширину)

- Запрещается участие без наличия касок для всех членов экипажа

ТР3 (эк+пк)

Внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, не вошедшие в классы ТР1 и ТР2 автоматически попадают в класс ТР3.

- применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 990мм (39”)

- Разрешается использование лебедки с силовым электрическим и механическим приводом.

- Разрешается установка дисковых тормозов

- Разрешается установка портальных мостов.

- Разрешается использование ручной лебёдки.

- Разрешается использование любого домкрата

- Разрешается использование ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (только на 1-м этапе, в остальных случаях запрещено)

- Разрешается использование лопат и сэнд-траков (общая площадь не более 3 м).

- Запрещается участие без наличия: аптечки, огнетушителя, буксировочной (корозащитной) стропы (не менее 5 см в ширину)

- Запрещается участие без наличия касок для всех членов экипажа

- Обязательно наличие кабины, количество членов экипажа не должно превышать количество посадочных мест.