| «Утверждаю» Президент Новосибирской областной общественной организации «Новосибирска федерация автомобильного спорта» _________________ А.Э. Арутюнян « » __________________ 2015 г. | «Согласовано» Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области ___________________ « » ________________ 2015 г. |
| --- | --- |
| «Утверждаю» Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области __________________ В. Г. Братцев « » ________________ 2015 г. | «Согласовано» Председатель Правления СРО Некоммерческое партнерство «Транспортный союз Сибири» _________________ В.П.Ильенко « » ________________ 2015 г. |

РЕГЛАМЕНТ

Джип-спринт « Остаться в живых»

город Новосибирск

2015 год

Организаторами соревнований являются DROM 4х4 при поддержке «Новосибирской автомобильной федерации»

Дата проведения   - 1 июля 2015 г.

Место проведения – окрестности ТЭЦ5, Новосибирская область.

1. Общие положения

1.1. Автомногоборье джип-спринт «Остаться в живых»  (далее – соревнование) проводится в соответствии со ст. 18.4 Спортивного кодекса РАФ.

1.2. Соревнование проходит в соответствии со Спортивным кодексом Российской автомобильной федерации.

1.43. Организаторами соревнования являются Новосибирская областная общественная организация "Новосибирская федерация автомобильного спорта", 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. и автоклуб Drom 4x4.

1.5. Организатор обязуется:

1.5.1. Довести до сведения всех участников настоящий регламент.

1.5.2. Неукоснительно соблюдать положения настоящего регламента, а также нормы действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Российской автомобильной федерации (спортивных кодекс и прочие документы).

1.6. Организационный комитет соревнования:

Егоров Андрей Юрьевич – 8-913-917-45-74

Крылов Денис Анатольевич – 8-913-908-53-38

Шевень Сергей Николаевич – 8-913-704-72-42

Чудинов Станислав Владимирович – 8-913-460-40-32

2. Программа, расписание

2.1 Расписание соревнований:

14 июля 2015 г.

начало приёма предварительных заявок на электропочту drom4x4@mail.ru; В заявке необходимо указать ФИО членов экипажа, модель марку автомобиля и его тактико-технические характеристики - размер и тип шин (слики, АТ, МТ), наличие лифта и силовых бамперов, наличие лебедок, блокировок.

25 июля 2015г.

23:59 - окончание приёма предварительных заявок;

1 августа 2015г.:

8:00-10:30 - Регистрация участников, тех комиссия;

11:00 – Брифинг.

11-30 – Начало заездов

18-00 – Окончание заездов.

20-00 – Награждение

21-00 – Шоу- программа

3. Общие положения

3.1. Сумма заявочного взноса для всех классов 1000 (одна тысяча) рублей, в том числе 500 (пятьсот) рублей стоимость лицензии РАФ.

3.2. Максимальное количество автомобилей 100, но может быть увеличено по решению организаторов.

4. Участники соревнований

4.1 К участию в соревнованиях допускаются любые физические и юридические лица,

оплатившие заявочный взнос, при условии, что Водитель, указанный в заявке, несёт полную ответственность за автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях.

4.2 К участию в соревновании допускаются полноприводные легковые автомобили. Участие моноприводных автомобилей возможно только согласованию с организаторами.

4.3 Количество членов экипажа — не более четырех, при условии оборудованных сидячих мест в автомобиле.

4.4 К соревнованиям не допускаются водители в нетрезвом состоянии, заявочный взнос не

возвращается.

4.5 Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие Участнику, не объясняя причин.

Участники соревнований разделяются на пять зачётных категорий:

*ТР0 – «кузовной автомобиль»

Двигатель – запрещена замена двигателя и конструкции вне выпускаемой заводом линейки двигателей для данной модели

Подвеска -  разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Лифт запрещен.

Трансмиссия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены.

Колеса – пневматическая шина, разрешенная для применения на дорогах общего пользования. размер шины должен соответствует требованиям завода-изготовителя, но не больше 32(813мм), резка протектора запрещена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Диски – заводского производства. Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске.

Кузов – запрещена любая резка, перенос радиатора охлаждения ДВС, топливного бака со штатных мест.  Разрешена установка багажника, кронштейна запаски, дополнительных порогов. Лифт, силовые бампера запрещены.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы; любые другие средства самовытаскивания  запрещены.

*ТР1 – «кузовной автомобиль»

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – лифт разрешен. разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Замена подвески разрешена только на подвеску устанавливаемую производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмисия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены

Диски – заводского изготовления. Разрешена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 32(813 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – разрешен лифт кузова, резка арок, крыльев для установки колес большего диаметра, порогов по нижнюю петлю двери, багажник, дополнительные пороги, силовые бампера, перенос бака разрешен (бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть жёсткая, металлическая (бак из салона не должен быть виден ), перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы; любые другие средства самовытаскивания должны быть в обязательном порядке опломбированы силами организатора. Запрещается помощь внутри класса.

*ТР2 - «кузовной автомобиль»

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – лифт разрешен. разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Замена подвески разрешена только на подвеску устанавливаемую производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмисия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены

Диски – заводского изготовление. Разрешена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 35(900 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – разрешен лифт кузова, резка арок, крыльев для установки колес большего диаметра, порогов по нижнюю петлю двери, багажник, дополнительные пороги, силовые бампера, перенос бака разрешен (бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть жёсткая, металлическая (бак из салона не должен быть виден ), перенос радиатора запрещен.

Лебедка – одна.

Разрешается использование одной лебедки любого типа действия (место установки не регламентируется), допускается использование механизмов самовытаскивания на основе мускульной силы. Запрещается помощь внутри класса.

*ТР3

Двигатель – изменения не оговаривается

Подвеска – изменения не оговаривается

Трансмиссия – изменения не оговариваются

Диски - изменения не оговаривается

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора допускается при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем. Перенос бака разрешен (бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть жёсткая, металлическая (бак из салона не должен быть виден )

Лебедки – не ограничено.

Запрещается помощь внутри класса.

*ATV – ТС однозначно подходящее под понятие «квадроцикл».

Диски допускаются только заводского изготовления.

Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

Разрешается применение только пневматических шин для ATV и UTV.

При переносе радиатора и магистралей системы охлаждения должны быть предусмотрены защитные устройства, исключающие (в случае срыва или повреждения) попадание охлаждающей жидкости на водителя.

Шноркель должен иметь наконечник из травмобезопасного материала (пластмасса, резина).

Экипировка гонщика ATV:

Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы, применяемые на соревнованиях по трофи-рейдам, должны соответствовать следу-ющим стандартам: ГОСТ 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «инте-грал». Желательно применение защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники.

Измерение размера шин, производится в миллиметрах, по факту, при давлении 1,5 атм..

"Кузовной автомобиль" - полное соответствие заводской документации авто (соответствие каталогу); в случае отсутствия техпаспорта авто требуется 100% визуальная идентификация марки и модели авто, т.е. кузов, рама, мосты - заводские и конструкция принципиально не менялась; запрещается изменение:

1) "кузова" - серийный заводской кузов имеющий принадлежность к автомобилям повышенной проходимости, все кузовные элементы без изменений (двери, борт, капот, крыша), вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли; колесных арок, но не их удаление. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто.

2) "рама" – Запрещается изменение заводской конструкции, допускается перенос крепления подвески и агрегатов.

3) "подвеска" - запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : В случае применения на автомобиле мягкого или жесткого тента, разрешается снимать его целиком или отдельные его части. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

Съёмные металлические крыши автомобилей УАЗ всех его модификациях, LR Defender 90 и пластиковые крыши автомобилей TLC 70/73  являются жестким  тентом.

В случае удаления  тента   устанавливать за спинками передних сидений дугу безопасности.

1. Наличие жестких касок обязательно для всех автомобильных классов кроме ТР0, в ТР0 наличие касок крайне рекомендовано.

2.Применение средств противоскольжения таких, как цепи и гусеницы, запрещены.

3.Если автомобиль, согласно техническим требованиям Регламента, не будет соответствовать зачетной группе, указанной экипажем в заявочной форме (Заявке) на участие в этапе, то Технический Комиссар имеет право либо перевести автомобиль данного экипажа в другую (соответствующую) зачетную группу либо не допустить экипаж к участию - в этом случае заявочный взнос не возвращается.

Окончательное решение об отнесении автомобиля к зачетной категории принимается организаторами и обжалованию не подлежит.

В случае если в каком либо классе количество зарегистрированных участников менее 5 экипажей, гонка в этом классе считается не состоявшейся, стартовые взносы возвращаются участникам группы.

6. Заявки на участие.

6.1. Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом Заявочная форма, поданная  организаторам мероприятия.

6.2. Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы Участник принимает условия настоящего регламента.

7.  Ответственность.

В каждом конкретном случае определение виновных осуществляет уполномоченный на то государственный орган. Организаторы и судьи не несут какой либо материальной, юридической и моральной ответственности перед Участниками и третьими лицами за ущерб здоровью членов экипажа и автомобилю причинённый в ходе соревнований.

8.  Административная и техническая проверки.

Административная и технические проверки проводятся в день соревнований. Экипажи по требованию организаторов обязаны предъявить: водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, огнетушитель, аптечку.

9. Общие технические требования.

9.1. На автомобиле должны быть исправные буксирные устройства спереди и сзади.

9.2. Автомобиль должен быть укомплектован не металлическим буксирным тросом, который должен выдерживать двукратную массу автомобиля.

9.3.Сидения должны быть надежно закреплены на автомобиле.

9.4 Автомобиль должен быть укомплектован аптечкой, огнетушителем, корозащитной стропой для автомобилей с лебедкой и тросогасителем для лебедок с металлическим тросом.

10. Стартовые номера.

За каждым экипажем закрепляется уникальный стартовый номер соревнования.

11. Правила проведения:

11.1. Формат проведения соревнований представляет собой джип-спринт с элементами триала.

11.2. Трасса представляет из себя круг с препятствиями. Победитель выявляется по результатам парных заездов. Пары формируются жеребьевкой.

11.3. Победитель определяется исходя из времени затраченного на прохождение 2х (двух) кругов трассы.

11.4. Время на прохождение трассы ограничено.

11.5. В случае если оба участника не укладываются в отведенное время, то побеждает тот, кто проехал большую дистанцию.

11.6. Пары формируются в результате жеребьевки для первых заездов, далее соревнуются только победители заездов.

Если складывается нечетное количество участников, то для первого заезда в пару ставится проигравший экипаж показавший лучшее время среди всех проигравших.

В дальнейших заездах нечетный участник, показавший худшее время выбывает из заездов.

11.7. Помощь зрителей и участников других экипажей запрещена !

12. Требования по безопасности. Экология.

12.1. Запрещено движение автомобилей участников по территории базового лагеря во время проведения соревнований. Данное нарушение будет пенализироваться – дисквалификацией.

12.2. Запрещается использование лебедки без использования защитного плоского стропа-ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры дерева, независимо от того, является ли дерево живым или мертвым.

12.3. Наличие огнестрельного оружия у членов экипажей ЗАПРЕЩЕНО!

12.4 Валка и рубка живых деревьев любыми способами строго ЗАПРЕЩЕНА!

12.5 Все места стоянок и разбивки лагеря должны быть оставлены в том виде, в котором мы

нашли их. Запрещается закапывать любой мусор.

12.6  Все «жители» Базового Лагеря и участники соревнований обеспечивают утилизацию мусора и вывоз отходов в специально отведенные места своими силами.

12.7 Запрещается мыть транспортные средства в реках и водоемах в радиусе 300 м от Лагеря

соревнований и населенных пунктов.

12.8 Экипажам ЗАПРЕШАЕТСЯ, под угрозой дисквалификации и сдачи нарушителя в 02, участие в соревновании в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Во время проведения трофи-рейда на трассах будет действовать передвижной пункт алко-контроля. В случае отказа участников от прохождения освидетельствования – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

13. Судейство, протесты, результаты, награждение

13.1 Судейство во время соревнований обеспечивается Организатором.

13.2 Протесты не принимаются.

13.3 Победители и призёры в соревнованиях определяются в соответствии с правилами  проведения соревнований.

13.4 Награждаются  три первых места победителей.

14. Таблица пенализации.

| Не уплачен стартовый взнос и другие взносы | Дисквалификация |
| --- | --- |
| Отказ от размещения рекламы спонсора и эмблемы | Дисквалификация |
| Помощь между классами, внутри классов и зрителями | Дисквалификация |
| Не завершение трассы в отведенное время | Дисквалификация |
| Движение по трассе соревнования в состояние алкогольного опьянения, а так же отказ от освидетельствования | Дисквалификация |
| Нарушение или уничтожение ограждения трассы экипажем участником | Штраф – 30 сек. |
| Не использование корозащитной стропы | Дисквалификация |
| Нахождение по трассе без шлема для классов ТР-1 и ТР-2 и ТР-3 | Дисквалификация |
| Наличие огнестрельного оружия у любого из членов экипажа во время проведения мероприятия | Дисквалификация |
| Движение автомобиля участника по территории базового лагеря во время проведения соревнования | Дисквалификация |
| Валка и рубка живых деревьев | Дисквалификация |