### Технические требования к автомобилям для фестиваля

### «СПРУТ-ТРОФИ СИБИРЬ» на 2017 год.

#### Автомобили категории «УАЗ - СПРУТ»

#### В классе «УАЗ - СПРУТ» могут принимать участие автомобили марки УАЗ (допускаются автомобили марки ГАЗ-69) подготовленные с учетом следующих требований:

1. С учетом требований раздела «Оборудование безопасности» см. Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов 2014 года.

2. С учетом ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2014 к категории ТР2, со следующими изменениями:

- Разрешается установка резины только марки Я-435, Я-245, К-155, К-153, К-219, К-229, К-221;

- допускается установка одной лебедки при условии винчевания в одном направлении (вперед или назад);

- допускается использование только электрических лебедок с расположением мотора на одной оси с барабаном (исключается использование «вертикалок»).

- Резка резины запрещена.

- Запрещена установка на колеса  цепей, шипов и других приспособлений, улучшающих возможности автомобиля по преодолению бездорожья.

- Каркас безопасности рекомендован, но необязателен.