G.T.A

trophy

Грандиозное трофи Алтая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТРОФИ РЕЙДОВ серии G.T.A.2021г.

Транспортные средства каждого заявившегося на участие в серии G.T.A.2021г экипажа подразделяются, согласно обязательным требованиям, на следующие зачетные классы: СК (спорт), ТК (туризм), ЭК (экстрим), ОТ (Класс открытый)

К участию в этапах серии G.T.A.2021г.   допускаются автомобили колесной формулы 4х4, прошедшие техническую проверку на соответствие зачетной группе, согласно Частному Регламенту этапа. К участию в классах СК, ТК, ЭК; Открытый допускаются серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя. К участию в СК, ТК, ЭК, ОТ могут быть не допущены автомобили с колесной формулой 4х4 не соответствующие понятию «внедорожник», такое решение может принять Технический комиссар этапа по согласованию с Руководителем  оргкомитете серии G.T.A.2021г

СООТВЕТСТВИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЧЕТНЫМ КЛАССАМ

СПОРТ (СК)

Любой автомобиль с независимой (передней) подвеской колесной формулой 4х4

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом на данную модель.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам). Разрешено устанавливать А - образный рычаг заднего моста.

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 33 (840 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли, но не вдоль них, колесных арок, но не их удаление, порогов, резка остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы.

В данный класс допущены автомобили ( SUZUKI SAMURAI И SUZUKI JIMNY)

ТУРИЗМ (ТК)

Любой автомобиль с независимой (передней) подвеской колесной формулой 4х4

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом на данную модель.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам). Разрешено устанавливать А - образный рычаг заднего моста.

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 35 (900 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу по петли, но не вдоль них, колесных арок, но не их удаление, порогов, резка остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы.

В данный класс допущены автомобили ()

ЭКСТРИМ (ЭК)

Любой автомобиль с колесной формулой 4х4

Двигатель – изменения не оговаривается

Подвеска – изменения не оговаривается

Трансмиссия – изменения не оговариваются

Диски - изменения не оговаривается

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора и бака допускается при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем.

Лебедки – не ограничено.

- В автомобили имеющие размер резины от 35-37 дюймов, допускается количество членов экипажа 4 человека.

- В автомобили имеющие размер резины от 37-40 дюймов, допускается количество членов экипажа 3 человека.

- В автомобили имеющие размер резины от 40-44 дюймов, допускается количество членов экипажа 2 человека.

ОТКРЫТЫЙ (ОТ)

Кузовной автомобиль, категории В, имеющий техосмотр и страховку.

Лебёдки любые, количество любое.

Запрещена установка  арочных шин и шин низкого давления.

Экипаж мах 4 чел., по количеству посадочных мест.

Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода). ГАЗ-69 приравнивается к УАЗу.

ЭКИПИРОВКА ПИЛОТОВ КЛАССОВ СК, ТК, ЭК, ОТ:

Обязательное применение шлема. Шлем участника должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы, применяемые на соревнованиях по трофи-рейдам, должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. На всем протяжении гонки шлем должен быть надежно закреплен на голове. Снятие шлема не допускается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

-Применение средств противоскольжения таких, как цепи и гусеницы, запрещены на всех летних этапах серии G.T.A.2021г;

-Количество трапиков для всех зачетных групп не должно превышать 3-х м.кв. на транспортное средство;

-Все транспортные средства должны иметь буксировочные проушины спереди и сзади.

-Все транспортные средства должны быть укомплектованы медицинской аптечкой, огнетушителем, буксировочным/рывковым тросом рассчитанным на вес транспортного средства, корозащитной стропой.

-Дополнительные технические требования к автомобилям и их комплектации, наличие дополнительного оборудования для каждой вышеуказанной зачетной группы, может быть указан в Частном Регламенте на каждый этап серии G.T.A.2021г, но не должен противоречить требованиям Общего Регламента серии G.T.A.2021г:

-Если автомобиль, согласно техническим требованиям Частного Регламента на этап, не будет соответствовать зачетной группе, указанной экипажем в заявочной форме (Заявке) на участие в этапе, то Технический Комиссар имеет право либо перевести автомобиль данного экипажа в другую (соответствующую) зачетную группу и одновременно наложить на этот экипаж штраф в размере 100 % от заявочного взноса либо не допустить экипаж к участию – в этом случае заявочный взнос не возвращается.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (ЭКИПАЖЕЙ) РЕКЛАМА.

-Стартовые номера, присвоенные экипажу, являются постоянными на все этапы серии G.T.A.2021г Порядок присвоения стартовых номеров указывается в Частном Регламенте, начиная с первого этапа серии G.T.A.2021г В случае самовольной смены Стартового номера экипажем на одном из этапов серии G.T.A.2021г, достигнутые в данном сезоне результаты этапов серии G.T.A.2021г не учитываются при подсчете Абсолютного зачета всех этапов серии G.T.A.2021г

-В случае утраты (причина любая) Стартового номера, экипаж обязан его восстановить за свой счет или получает другой номер при регистрации на следующем этапе.

-Стартовые номера должны быть расположены на передних (левой и правой) дверях Автомобиля.

-Эмблема этапа может быть расположена на любой части автомобиля (рекомендована верхняя часть передней двери).

-Не допускается размещение рекламы на Стартовых номерах серии G.T.A.2021г, а также Эмблемах этапов серии G.T.A.2021г

-Организатор вправе размещать Обязательную рекламу на любой части автомобиля участника серии G.T.A.2021г, но только после согласования с экипажем конкретного места. Экипаж обязан найти соответствующее место на кузове автомобиля для размещения Обязательной рекламы.

-В случае отказа экипажем разместить Обязательную рекламу, данный экипаж к участию на этапе серии G.T.A.2021г не допускается, либо обязан уплатить штраф равный сумме трех стартовых взносов.

-Наличие ФИО экипажа ТОЛЬКО на верхней части переднего крыла (капоте), автомобиля не является обязательным требованием, но является дублирующим бортовой и регистрационный знаки при зачете факта взятия точки.

-Наличие ФИО экипажа на капоте (верхней части переднего крыла), не является обязательным требованием, но является дублирующим бортовой и регистрационный знаки при зачете факта взятия точки.